# СТОЙКА ШТАНГИ

ДСК-ВО 92.23

ДСК-ВО 92.23-01

ПАСПОРТ

ДСК-ВО 92.23ПС

ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б

тел./факс (8352) 22-21-23, (8800) 250-06-69

E-mail: romana@romana.ru,  www.romana.ru

Паспорт служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Стойка штанги» (далее ИЗДЕЛИЕ) ДСК-ВО 92.23; ДСК-ВО 92.23-01

Безопасность ИЗДЕЛИЯ подтверждена сертификатами соответствия:

- Госстандарта России № РОСС RU.АЕ83.В26699 от 25.03.2011;

- TÜV NORD, сертификат № 44 321 12 404378 от 18.04.2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 ИЗДЕЛИЕ применяется для установки штанги весом не более 100кг для выполнения спортивных упражнений.

1.2. ИЗДЕЛИЕ предназначено для эксплуатации совместно с ДСК (Детским спортивным комплексом)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, м: длина                                                 1,002

ширина                                               0,488

высота                                                1,195

Максимальная допустимая нагрузка, кг.                                    100

Срок службы, лет (не менее)                                                       5

Вес нетто, не более, кг.                                                                 14

3. УСТРОЙСТВО.

3.1 Состав изделия.

# 3.1.1 ИЗДЕЛИЕ представляет собой каркасную конструкцию из металлических труб, устанавливаемую к гимнастической лестнице с опорой на пол

# 3.1.2  Основными составными элементами . ИЗДЕЛИЯ являются:

# Стойки

# Шарниры;

# Перемычки;

Отличие исполнений изделий ДСК-ВО 92.23 и ДСК-ВО 92.23-01 определяется шириной лестницы гимнастической, на которую устанавливается стойка для штанги:

-стойка для штанги ДСК-ВО 92.23 устанавливается на лестницу с межосевым расстоянием между стоек 490мм;

- стойка для штанги ДСК-ВО 92.23-01 устанавливается на лестницу с межосевым расстоянием между стоек 410мм;

# 3.2 Сведения по применённым материалам.

# Материалы, примененные при изготовлении деталей ИЗДЕЛИЯ, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты.

# 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

# 4.1 Комплектация ИЗДЕЛИЯ приведена в таблице 2.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

Таблица 2

| № поз | Сборочные единицы и детали | Кол. на исполнение | Пакет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Наименование |  | -01 |  |
| 1 | ДСК-ВО 92.23.01 | Стойка | 2 |  |
| 2 | ДСК-ВО 92.23.02 | Шарнир | 4 |  |
| 3 | ДСК-ВО 92.23.03 | Перемычка | 2 | - |  |
|  | ДСК-ВО 92.23.03-01 | Перемычка | - | 2 |  |
| 4 | 1.ДСК 42х25Пл.001 | Хомут | 16 | 1 |
| 5 | ДСК 05-040 | Колпак | 2 |  |
| 6 | ДСК 05-036 | Опора | 2 |  |
| 7 | ДСК 05.072.00 | Полукольцо | 16 | 1 |
| 8 | ДСК-ВО 92.23.001 | Ось | 4 | 1 |
| 9 | ДСК-ВО 92.23.002 | Шток | 2 |  |
|  | Стандартные изделия |  |  |  |
| 10 | Винт М8х25.58.016 ГОСТ 17475-80 |  | 2 | 1 |
| 11 | Винт М10х20.58.016 ГОСТ11738-84 |  | 4 | 1 |
| 12 | Винт М8х45.58.016 ГОСТ 11738-84 |  | 8 | 1 |
| 13 | Гайка М8.4.016 ГОСТ 5927-70 |  | 8 | 1 |
| 14 | Гайка М16.04.019 ГОСТ 5915-70 |  | 2 | 1 |
| 15 | Шайба 8 Н 65Г.029 ГОСТ 6402-70 |  | 2 | 1 |
| 16 | Шайба 10.019 ГОСТ 6958-78 |  | 4 | 1 |
| 17 | Шайба 14 ГОСТ 11371-78 |  | 2 | 1 |
| 18 | Винт М6х30.58.01 ГОСТ 11738 |  | 8 | 1 |
| 19 | Гайка М6 ГОСТ 5915-98 |  | 8 | 1 |
| 20 | Заглушка Д17 |  | 16 | 1 |
| 21 | Заглушка Д12 |  | 16 | 1 |
|  | Прочие изделия |  |  |  |
|  | Ключ гаечный S=24х13 мм* |  | 1 | 1 |
|  | Ключ шестигранный S=6 мм* |  | 1 | 1 |
|  | Ключ шестигранный S=5 мм* |  | 1 | 1 |
|  | Паспорт ДСК-ВО 92.23 ПС |  | 1 |  |

* Не входит в комплект при поставке в составе спортивного комплекса.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

ИЗДЕЛИЕ устанавливается на гимнастическую лестницу ДСК.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

6.1 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

6.1.1 Распакуйте ИЗДЕЛИЕ.

6.1.2 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).

6.1.3 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше ИЗДЕЛИЕ.

6.2 Меры безопасности.

6.2.2 Не допускается присутствие и участие детей при монтаже ИЗДЕЛИЯ.

6.2.3 Сборку ИЗДЕЛИЯ производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в паспорте.

6.3 Последовательность сборки узлов.

6.3.1 Собрать перемычки и шарниры на лестнице по схеме Рис. 1.

Рисунок 1.

Схема сборки перемычек и шарниров.

Расстояние между перемычками не менее 460 мм.

6.3.2  Собрать стойки штанги по схеме Рис. 2.

Рисунок 2.

Схема сборки стоек штанги.

6.3.3  Собрать стойки штанги на шарнирах по схеме Рис. 3.

Рисунок 3

# 7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ.

# 7.1 Осмотр и проверка металлоконструкций ИЗДЕЛИЯ.

# 7.1.1 Перед началом занятий необходимо проверить:

# целостность конструкции,

# прочность крепления ИЗДЕЛИЯ на лестнице

# 7.1.2 Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять;

# затяжку крепежных и резьбовых соединений;

# 7.2 Регулировка и испытания.

# 7.2.1 После контроля затяжки резьбовых соединений при необходимости произвести подтяжку гаек, используя стандартный инструмент.

# 7.2.2  Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии - изготовителе.

# 7.2.4 Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей ИЗДЕЛИЯ.

# 8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

# 8.1 Меры безопасности.

# 8.1.1 Суммарная нагрузка на ИЗДЕЛИЕ не должна превышать 100 кг.

# 8.1. Рекомендуется хранить данный паспорт в течение всего срока эксплуатации.

# 8.2 Указания по эксплуатации.

# 8.2.1 Занятия детей должны производиться под наблюдением взрослых.

# 9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

9.1. Транспортировка ИЗДЕЛИЯ производится в упаковке производителя любым видом транспорта, при соблюдении его сохранности.

9.2 После использования ИЗДЕЛИЯ, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку  предприятия – изготовителя.

9.3 До установки в рабочее положение ИЗДЕЛИЕ хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

9.4. Условия хранения ИЗДЕЛИЯ соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

10. УТИЛИЗАЦИЯ.

# 10.1 Перед отправкой ИЗДЕЛИЯ на утилизацию необходимо:

# демонтировать ИЗДЕЛИЕ;

# разборку ИЗДЕЛИЯ выполнить в последовательности, обратной сборке;

# рассортировать детали по видам материалов, примененных для их изготовления.

# 10.2 ИЗДЕЛИЕ не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

# 10.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями

# СанПин 2.1.7.1322-03.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие ИЗДЕЛИЯ требованиям

СТО 71030909-003-2009 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;

- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;

- не имеющие в «Паспорте» отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стойка штанги ДСК-ВО 92.23      соответствует требованиям СТО 71030909-003-2009, ГОСТ 25779 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 20___ г.   Упаковщик_____________

ОТК_____________

13. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ.

Торговое предприятие___________________________________________________

______________________________________________________________________

Продавец _________   _______________ Дата “____”______________  20__г.

(подпись)           (фамилия)

М.П