Руководство по сборке и монтажу комплексов:

ДСКМ-2-8.ХХ.Г4.410.01-YY

ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-YY

- ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

ТТаблица 1

| Обозначение комплекса | ДСКМ-2-8.ХХ.Г4.410.01-YY | ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-YY |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | длина | 430 | 680 |
|  | ширина | 1500 |
|  | высота | от 2315 до 2730 |
| Вес брутто, кг, не более | 28 | 30 |
| Высота помещения: H min , мм H max , мм | 2315 2730 |

Таблица 2

| ДСКМ-2-8.ХХ.Г4.410.01-32 | Зона безопасности |
| --- | --- |
| ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-11 | Зона безопасности |

Для увеличения высоты «лестницы гимнастической», при необходимости, рекомендуется использовать вставку ДСКМ-ВО 92 92.70.1.ХХ.410.01.

Вставки не входят в комплектацию КОМПЛЕКСА, поставляются отдельно.

Высота комплекса, мм, при использовании вставки ДСКМ-ВО 92 92.70.1.ХХ.410.01

- комплектность

Базовая комплектация Комплексов ДСКМ-2-8.ХХ.Г4.410.01-YY; ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-YY приведена в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

| № поз | Детали, сборочные единицы | Количество, шт. | № п/э пак. | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Обозначение | Рис. | ДСКМ-2-8.ХХ.Г4.410.01-YY | ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-YY |  |  |
| 1 | Опора нижняя ДСК 05-036 |  | - | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Ось ДСК 03.036.00 |  | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Ступень 1.ДСК-Пр.ХХ.410.00.01 |  | 1 |  | 1 |
| 7 | Прокладка ДСК 05.075.00 |  | 6 | 1 | 1 |
| 8 | Вставка с заглушкой 1.ДСК 049.01 |  | 2 |  | 1 |
| 9 | Корпус ДСК 05-011 |  | 8 (10*) | 12 (14*) | 1 | 1 |
| 10 | Заглушка ДСК 05-012 |  | 8 | 12 | 1 | 1 |
| 13 | Втулка ДСК 05-091 |  | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Колпак ДСК 05-040 |  | 2 |  | 1 |
| 17 | Опора ДСК верхняя ДСК 05-037 |  | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Кронштейн ДСК 02-011 |  | 2 |  | 1 |
| 19 | Балка ДСКМ 01.171.00 |  | - | 2 |  | 1 |
|  | Балка ДСКМ 01.171.01 |  | 2 | - |  |  |
| 20 | Заглушка ДСК 05-022 |  | 4 | 1 | 1 |
| 21 | Стойка в сборе 1.ДСКМ 069.00 |  | - | 2 |  | 1 |
| 22 | Заглушка ДСК 05-24 |  | - | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Опора ДСК 02.050.00 |  | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Гриф в сборе 1.ДСКМ 070.00 |  | - | 1 |  | 1 |
| 32 | Полухомут ДСК 02.057.00 |  | 4 | 1 | 1 |
| 34 | Катушка-клипса ДСК 05.056 |  | 6 | 1 | 1 |
| 40.1 | Балка 1 ДСКМ 01.173.00 |  | 1 |  | 1 |
| 40.2 | Балка 2 ДСКМ 01.174.00 |  | 1 |  | 1 |
| 54 | Полухомут 25 ДСК-05.060.01-01 |  | - | 4 | 1 | 1 |
| 161 | Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн4.ХХ.410.01 |  | 1 |  | 1 |
| 162 | Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.ХХ.410.51 |  | 1 |  | 1 |
|  | Стандартные изделия |
| 61 | Болт М8х45.58.016 ГОСТ 7798-92 |  | 4 | 2 | 1 |
| 62 | Болт М8х55.58.016 ГОСТ 7798-92 |  | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 64 | Болт М8х65.58.016 ГОСТ 7798-92 |  | 6 (4*) | 2 | 1 |
| 67 | Болт М16х110.58.016 ГОСТ 7798-92 |  | 2 | 2 | 1 |
| 72 | Болт М8х70.58.016 ГОСТ 7798-92 |  | - | 2 | 2 | 1 |
| 75 | Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-98 |  | 15 | 19 | 2 | 1 |
| 77 | Гайка М16.6.016 ГОСТ 5915-98 |  | 2 | 2 | 1 |
| 79* | Шуруп 8х90 ГОСТ 11473-75 |  | 2* | 2 | 1 |
| 81 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 32 | 40 | 2 | 1 |
| 82 | Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | - | 2 | 2 | 1 |
| 85 | Шайба 8.H65Г1 ГОСТ 6402-70 |  | 4 | 2 | 1 |
| 84 | Заглушка D10 |  | 28 | 1 | 1 |
| 87 | Заглушка D8,5 |  | 8 | 1 | 1 |
| 91 | Колпачок декоративный №13 |  | 24 | 28 | 1 | 1 |
|  | Ключ S=24х13 мм |  | 1 | 2 | 1 |
|  | Журнал |  | 1 |  | 1 |
|  | Диск DVD |  | 1 |  | 1 |
|  | Навесное оборудование, см. табл. 4 |
|  | Документация |  |  |
|  | Паспорт ДСКМ |  |  | 1 |
|  | Руководство по сборке и монтажу ДСКМ-2-8.ХХ.Т4(Т5).410.01-YY |  |  | 1 |

* - Количество дет. поз.9; поз.64 для сборки КОМПЛЕКСА с деревянными ступенями.

* - Дет. поз.79 взамен дет. поз.64 для сборки КОМПЛЕКСА с деревянными ступенями.

# Комплектация навесного оборудования

# для комплексов  ДСКМ-2-8.ХХ.Г4.410.01-YY; ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-YY

Таблица 4

| № поз. | Обозначение Наименование | Количество, шт.на комплектацию YY |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДСКМ-2-8.ХХ.Г4.410.01-YY | ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-YY |
|  |  | -01 | -13 | -32 | -01 | -11 | -12 |
| 100 | Канат ДСК-ВО 91.02.08 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 101 | Кольца гимнастические ДСК-ВО 91.03.10 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 102 | Трапеция ДСК-ВО 91.04.10 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 103 | Лестница веревочная ДСК-ВО 91.05.10 | - | - | 1 | - | - | 1 |

В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 5:

Таблица 5

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Ключ гаечный S=24х13мм | 1 (входит в комплектацию ) |
| Строительный отвес | 1 | В комплект поставки не входят |
| Строительный уровень | 1 |  |
| Лестница-стремянка | 1 |  |

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА.

3.1 	Собрать полулестницы между собой.

Рис.1

3.2	Собрать раму.

I-	Собрать балки поз.19 со вставками поз. 8 (рис.2).

Рис.2

- Для комплекса ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-YY собрать турник (рис.3).

Рис.3

- Собрать вставки с балкой поперечной (поз.40.1 и 40.2) для комплекса ДСКМ-2-8.ХХ.Г4.410.01-YY

Рис. 4

- Собрать вставки с балкой поперечной (поз.40.1 и 40.2) и турником для комплекса ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-YY

Рис.5

- Установка деревянной ступени поз.6 при сборке рамы КОМПЛЕКСА с деревянными ступенями.

Рис.6

- Возможный вариант сборки рамы КОМПЛЕКСА ДСКМ-2-8.ХХ.Г5.410.01-YY

Рис.7

3.3	Собрать лестницу с рамой (рис.8; 9).

- Установить вставки рамы с опорами в лестницу до упора. Надеть колпаки поз. 14; установить опоры поз. 24 с прокладками поз.7 (Рис.8).

- Поднять  раму до упора с потолком, установить оси поз.2 и плавно опустить раму.

Рис.8

3.4	Монтаж КОМПЛЕКСА (рис.9).

- Распереть Комплекс вывинчиванием болта поз.67. После касания всех верхних опор с потолком необходимо выполнить 1-3 оборота болта поз.67 и законтрить его гайкой поз.77.

- Сдвинуть колпаки поз.14 вниз до упора; установить заглушки поз. 84,87.

Рис.9

3.5	Контроль правильности монтажа.

3.5.1. Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес. При отклонении освободить болты (поз.67), обеспечить вертикальность (контролировать по отвесу) и окончательно закрепить стойки между полом и потолком с помощью болтов.

3.5.2 Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику рамы.

Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА. При появлении зазоров между потолком и верхними опорами поз.37 произвести дополнительный распор КОМПЛЕКСА вывинчиванием болтов поз.67, с последующим законтриванием их гайками поз.77.

3.6	Указания по размещению навесного оборудования.

3.6.1 Навесное оборудование поставляется заказчику в упакованном виде.

3.6.2 Собрать навесное оборудование согласно указаниям о сборке в паспорте на это оборудование.

3.6.3. Общие виды КОМПЛЕКСОВ с рекомендуемым расположением навесного оборудования показаны в табл.2.

# Text boxes

Ударопоглощающее покрытие

типа ДМФ-ЭЛК-14.ХХ

Вставка