ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

серии «ЮНЫЙ АТЛЕТ»

модель с креплением к стене

и регулируемым по высоте турником

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «СПК»

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 24

тел./факс 8 (84230) 2-26-92, web: junior-atlet.ru

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, эксплуатации и обслуживания детского спортивного комплекса серии «Юный атлет» (далее по тексту — Комплекс)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Комплекс предназначен для использования внутри помещений с высотой потолка не менее 2,3 м детьми старше 4-х лет. Общая нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.

1.2. Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| ДСК «ЮНЫЙ АТЛЕТ» |
| --- |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры, м | длина, м | 0,6 |
|  | ширина, м | 0,9 |
|  | высота, м | 2,2 |
| Вес нетто, кг, не более | 24 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Минимальный возраст ребенка, лет | 4 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность Комплекса приведена в таблице 2

Таблица 2

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка нижняя | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 1100 мм, имеет 5 сквозных отверстий |  |
| 2 | Стойка верхняя | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 1100 мм, имеет 6 сквозных отверстий |  |
| 3 | Перекладина | 8 | Труба д. 25 мм с ПВХ покрытием |  |
| 4 | Крепежный кронштейн | 6 | Труба д. 25 мм длиной 190 мм, с крепежной пластиной на конце |  |
| 5 | Консоль турника | 2 | Труба д. 33 мм изогнутой формы |  |
| 6 | Турник | 1 | Труба д. 25 с пластиковыми ручками |  |
| 7 | Доп-ная перекладина | 1 | Труба д. 25 мм длиной 550 мм |  |
| 8 | Соединительная втулка | 2 | Труба д. 38 мм длиной 260 мм |  |
| 9 | Соединительная пластина | 8 | 40х100 мм, имеет изогнутую форму |  |
| 10 | Канат гимнастический | 1 |  |  |
|  | Веревочная лестница | 1 |  |  |
| 11 | Кольца гимнастические | 1 |  |  |
| КРЕПЕЖ |  | ПЛАСТИК |  |
| № | Наименование | К-во | № | Наименование | К-во |
| 12 | Болт М8х50 | 4 | 17 | Заглушка д.42 наруж | 2 |
| 13 | Болт М8х60 | 22 | 18 | Заглушка д.42 внутр | 2 |
| 14 | Болт М8х70 | 4 | 19 | Полусфера | 28 |
| 15 | Гайка М8 | 12 | 20 | Колпачок полусферы | 22 |
| 16 | Шайба 8 | 46 | 21 | Колпачок болта М8 | 30 |
| 16-1 | Болт М8х30 | 4 | 22 | Стыковочное кольцо | 2 |
| 16-2 | Глухарь 8х70 | 6 |  |  |  |
| 16-3 | Дюбель 12х70 | 6 |  |  |  |

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

  - Сборку и установку Комплекса должны осуществлять не менее 2-х взрослых человек.

  - Не рекомендуется размещать комплекс ближе 2-х метров от углов помещений, предметов мебели и других преград.

  - Распакуйте Комплекс и разложите комплектующие детали на ровной поверхности.

  - Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.

  - Соберите нижние и верхние стойки с перекладинами по рисунку 1:

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |
| С помощью соединительной втулки (поз.8) и стыковочного кольца (поз.22) произведите стыковку собранных верхних и нижних стоек по рисунку 2. Соберите 6 крепежных кронштейнов (поз.4) с собранной лестницей по рисунку 3. Рисунок 3 |  |
| На нижние концы лестницы установите 2 заглушки (поз.17), на верхние концы — 2 заглушки (поз.18). Прислоните Комплекс к ровному участку стены так, чтобы нижние стойки устойчиво упирались в пол, и отметьте на стене отверстия в крепежных пластинах под сверление. Просверлите отверстия и закрепите Комплекс на все предусмотренные крепежные отверстия для этого используйте крепеж поз. 16-2,16-3. |

  - . Собрать и установить турник в соответствии с рисунками 4 и 5. Высота установки турника определяется пользователем.

Рисунок 4

Рисунок 5

Внимание: при сборке соединительных пластин сначала затяните соединение с консолями турника (болт поз.12), затем проушины пластин за стойками (болт поз.16-1).

  - Установите навесное оборудование (канат, кольца, веревочную лестницу), следуя вложенным инструкциям.

  - Испытайте надежность установки Комплекса и элементов навесного оборудования под весом взрослого человека.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  - Суммарная нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.

  - При проведении занятий на Комплексе во избежании ушибов и травм рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,0х1,0х0,1 м, расположенный под снарядами.

  - Занятия детей на Комплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.

  - Допускается занятие лишь 1 ребенка на Комплексе единовременно.

  - Ежедневно перед началом занятий необходимо:

- провести осмотр конструкций Комплекса и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.

- провести проверку надежности связки узловых элементов шнура на катушках и кольцах, убедиться в отсутствии перетирания и повреждения волокон шнура и каната, и надежности крепежного кронштейна каната. Проверка надежности узловых элементов проводится под весом взрослого человека.

-установить расстояние от веревок до вертикальных стоек Комплекса минимум 100 мм.

  - Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку крепежных узлов и резьбовых соединений Комплекса и крепления к стене.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по эксплуатации производитель гарантирует надежность Комплекса в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ

  - Настоящий Комплекс изготовлен и упакован

«____»___________________20___ г.

Упаковщик _______________/_______________________________

Подпись                                Фамилия И.О.

Отметка контроля:

  - Дата продажи

«____»___________________20___ г.

Торговая организация _______________________________________________

м.п.