ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

серии «ЮНЫЙ АТЛЕТ»

модель «Эконом»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «СПК»

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 24

тел./факс 8 (84230) 2-26-92, web: junior-atlet.ru

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, эксплуатации и обслуживания детского спортивного комплекса серии «Юный атлет» (далее по тексту — Комплекс)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Комплекс предназначен для использования внутри помещений детьми старше 4-х лет. Общая нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.

1.2. Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| ДСК «ЮНЫЙ АТЛЕТ» |
| --- |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры, м | длина, м | 0,6 |
|  | ширина, м | 0,9 |
|  | высота, м | На усмотрение пользователя |
| Вес нетто, кг, не более | 12 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Минимальный возраст ребенка, лет | 4 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность Комплекса приведена в таблице 2

Таблица 2

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консоль | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 600 мм с силовым кронштейном изогнутой формы |  |
| 2 | Перекладина | 1 | Труба д. 25 мм с ПВХ покрытием |  |
| 3 | Турник | 1 | Труба д. 25 с пластиковыми ручками |  |
| 4 | Канат гимнастический | 1 |  |  |
| 5 | Веревочная лестница | 1 |  |  |
| 6 | Кольца гимнастические | 1 |  |  |
| КРЕПЕЖ |  | ПЛАСТИК |  |
| № | Наименование | К-во | № | Наименование | К-во |
| 7 | Болт М8х60 | 2 | 11 | Заглушка д.42 внутр | 2 |
| 8 | Болт М8х80 | 2 | 12 | Полусфера | 4 |
| 9 | Гайка М8 | 2 | 13 | Колпачок полусферы | 4 |
| 10 | Шайба 8 | 6 | 14 | Колпачок болта М8 | 2 |

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

  - Сборку и установку Комплекса должны осуществлять не менее 2-х взрослых человек.

  - Не рекомендуется размещать комплекс ближе 2-х метров от углов помещений, предметов мебели и других преград.

  - Распакуйте Комплекс и разложите комплектующие детали на ровной поверхности.

  - Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.

  - Соберите консоли (поз.1) с перекладиной (поз.2) используя болты (поз.7) в соответствии с рисунком ниже:

  - Соберите консоли (поз.1) с турником (поз.3) используя болты (поз.8).

  - Прислоните Комплекс к ровному участку стены и отметьте на стене отверстия в крепежных пластинах под сверление. Просверлите отверстия и закрепите Комплекс на все предусмотренные крепежные отверстия, используя анкерные болты №8 или №10.

  - Установите навесное оборудование (канат, кольца, веревочную лестницу), следуя вложенным инструкциям.

  - Испытайте надежность установки Комплекса и элементов навесного оборудования под весом взрослого человека.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  - Суммарная нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.

  - При проведении занятий на Комплексе во избежании ушибов и травм рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,0х1,0х0,1 м, расположенный под снарядами.

  - Занятия детей на Комплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.

  - Допускается занятие лишь 1 ребенка на Комплексе единовременно.

  - Ежедневно перед началом занятий необходимо:

- провести осмотр конструкций Комплекса и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.

- провести проверку надежности связки узловых элементов шнура на катушках и кольцах, убедиться в отсутствии перетирания и повреждения волокон шнура и каната, и надежности крепежного кронштейна каната. Проверка надежности узловых элементов проводится под весом взрослого человека.

  - Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку крепежных узлов и резьбовых соединений Комплекса и крепления к стене.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по эксплуатации производитель гарантирует надежность Комплекса в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ

  - Настоящий Комплекс изготовлен и упакован

«____»___________________20___ г.

Упаковщик _______________/_______________________________

Подпись                                Фамилия И.О.

Отметка контроля:

  - Дата продажи

«____»___________________20___ г.

Торговая организация _______________________________________________

м.п.